## Slide 1: Innovationsprojekt Bügelsenken
Ronny Frik, I-NAT-FW-SAFS

## Slide 2: Challenge Pantograf
1.Wenn eine Fahrleitung endet, muss das Antriebssystem einer Lok rechtzeitig von der Versorgung ab Oberleitung auf die «Onboard-Versorgung» (heute thermisch, in Zukunft elektrisch/Batterie) umgestellt werden. Heute gibt es im Reise- und Rangierbereich kaum Anhaltspunkte / Hilfsmittel für den Lokführer diese Umstellung vorzunehmen. Gleiches gilt für das Befahren von Schutzstrecken oder von Systemübergängen. Dies führt zu einer steigenden Zahl von Schäden an Fahrzeugen und der Infrastruktur sowie zu Verzögerungen im Zug- und Rangierbetrieb / Zustellbereich zum Kunden. Konkret: im Reisezugverkehr entstehen jährlich rund 500'000 Verspätungsminuten. Beispiele von Fahrzeugen sind Aem 940 und Eem 923 im Rangierbereich oder die Re420 im Reiseverkehr. Wie können Schäden minimiert, Verspätungsminuten verhindert und eine zuverlässige Kundenan- und ablieferung gewährleistet werden?

## Slide 3: Agenda.
Problem und erwarteter Endzustand
Anwendungsfälle
  Spitzenüberspannung
  Baustellen mit ausgeschalteter Fahrleitung
  Schutzstrecke
  Transitionen
  Sektorübergang
Anforderungen
Technische Lösungsansätze

## Slide 4: Erwarteter Endzustand.
Lok fährt bis ans Ende der Fahrleitung und reagiert, bevor der Pantograf das Ende der Fahrleitung erreicht.
Mögliche Reaktionen:
  Senken des Pantografen
  Rechtzeitiges Anhalten

## Slide 5: Anwendungsfall 1: Spitzenüberspannung
Lok stösst die Wagen zum Be- / Entladen in Bereich ohne Fahrleitung.
Zukünftig werden mehr Verladegleise ohne Fahrleitung existieren. (Grund Verladen mit Kranen und Reach-Stackern)
Erwartete Reaktion:
  Rechtzeitiges, punktgenaues Anhalten so präzise wie möglich

## Slide 6: Anwendungsfall 2: Baustelle / Ausgeschaltete Fahrleitung
Lok fährt in einen ausgeschalteten (oder geerdeten) Sektor
Mögliche Reaktion:
  Anhalten vor der Trennstelle
  Senken des Pantografen

## Slide 7: Anwendungsfall 3: Schutzstrecke
Lok befährt eine Schutzstrecke = Isolierter stromfreier FL-Abschnitt.
Erwartete Reaktion (Auswahl oder Kombination):
  Ausschalten des Hauptschalters, Wiedereinschalten
  Senken des Pantografen
  Anhalten nur vor oder nach dem Signal, niemals dazwischen

## Slide 8: Anwendungsfall 4: Transitionen / Systemwechsel
Lok fährt von einem Spannungsbereich in einen anderen.
Erwartete Reaktion (Ablauf):
  Ausschalten des Hauptschalters, Senken des Pantografen
  Umschalten auf die neue Spannung
  Heben des Pantografen, Wiedereinschalten
15kV 25 kV

## Slide 9: Anwendungsfall 5: Sektorübergänge
Lok befährt einen Sektorübergang mit Spannungsdifferenz.
Falls die Lok innerhalb der Nachspannung anhält:
  Ausschalten des Hauptschalters
  Senken des Pantografen
  Lokführer schaltet manuell wieder ein und fährt weiter

## Slide 10: Anforderungen (wann ist das Ziel erreicht)
Kein Lok befährt einen Abschnitt ohne Fahrleitung
Keine Lok überträgt einen Lichtbogen, weil sie zwei Bereiche unterschiedlicher Spannung verbindet
Kein Pantograf wird herunter gerissen oder beschädigt
Das System unterstützt den Lokführer
Chance / Konsequenzen
Reduktion der jährlichen Fahrleitungsverspätungsminuten um 500’000
Weniger Sachschäden durch beschädigte Pantografen und Fahrleitungen. Einsparpotential mehrere MCHF pro Jahr

## Slide 11: Technische Lösungsansätze.
Balise im Gleis; Befehlsübertragung mittels Datenpaket
Optische Signalerkennung
Optische Mustererkennung der Fahrleitungsanlage
IoT Objekt mit Annäherungssonsor und Befehlsübertragung
Zustand aus FSL (Fahrstromleitsystem) ziehen und mit Standortdaten kombinieren
Weitere Ideen sind willkommen

## Slide 12: Danke für Ihre Aufmerksamkeit.